Приложение № 8.1.36

к ООП по специальности 13.02.07

Электроснабжение (по отраслям)

(актуализированный ФГОС СПО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПО ОТРАСЛЯМ

СОДЕРЖАНИЕ

- Общая характеристика рабочей программы профессионального модуля

- Структура и содержание профессионального модуля

- Условия реализации профессионального модуля

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ПО ОТРАСЛЯМ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

ПМ.01 Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям является обязательной частью профессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14.12.2017 г. №1216).

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид деятельности Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции, овладеть определенным практическим опытом, умениями и знаниями, а также формировать личностные результатов, перечисленные в программе воспитательной работы.

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной основной образовательной программой специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 2018 года.

|  | Перечень общих компетенций |
| --- | --- |
| Код |  |
| ОК01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам. |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11 | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |
|  | 1.1.2 Перечень профессиональных компетенций (ПМ.01) |
| Код |  |
| ВД 01 | Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям |
| ПК 1.1 | Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |
| ПК 1.2 | Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. |

| Код | 1.1.3 Перечень формируемого практического опыта (ПМ.01): |
| --- | --- |
| ПО.1 | - составлении электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
| ПО.2 | - заполнение необходимой технической документации; |
| ПО.3 | - выполнении работ по чертежам, эскизам с применением соответствующего такелажа, необходимых приспособлений, специальных инструментов и аппаратуры; |
| ПО.4 | - внесении на действующие планы изменений и дополнений, произошедших в электрических сетях; |
| ПО.5 | - разработке должностных и производственных инструкций, технологических карт, положений и регламентов деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |
| ПО.6 | - разработке технических условий проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; |
| ПО.7 | - организации разработки и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |
| ПО.8 | - изучении схем питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; |
| ПО.9 | - изучении схем питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; |
| ПО.10 | - изучении принципиальных схем защит электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики; |
| ПО.11 | - изучении устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. |
| Код | 1.1.4 Перечень формируемых умений (ПМ.01): |
| У.1 | – разрабатывать электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
| У.2 | – заполнять дефектные ведомости, ведомости объема работ с перечнем необходимых запасных частей и материалов, маршрутную карту, другую техническую документацию; |
| У.3 | - читать схемы распределительных сетей 35 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; |
| У.4 | – читать простые эскизы и схемы на несложные детали и узлы; |
| У.5 | – пользоваться навыками чтения схем первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; |
| У.6 | - читать схемы первичных соединений электрооборудования электрических станций и подстанций; |
| У.7 | - осваивать новые устройства (по мере их внедрения); |
| У.8 | - организовывать разработку и пересмотр должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации; |
| У.9 | - читать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в объеме, необходимом для выполнения простых работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту контактной сети, воздушных линий электропередачи под напряжением и вблизи частей, находящихся под напряжением; |
| У.10 | - читать схемы питания и секционирования контактной сети в объеме, необходимом для выполнения работы в опасных местах на участках с высокоскоростным движением; |
| У.11 | - читать принципиальные схемы устройств и оборудования электроснабжения в объеме, необходимом для контроля выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования тяговых и трансформаторных подстанций, линейных устройств системы тягового электроснабжения. |
| Код | 1.1.5 Перечень осваиваемых знаний (ПМ.01): |
| З.1 | – устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; |
| З.2 | – устройство и принцип действия трансформатора; |
| З.3 | - правила устройства электроустановок; |
| З.4 | – устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; |
| З.5 | – принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; |
| З.6 | – конструктивное выполнение распределительных устройств; |
| З.7 | – конструкцию и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ; |
| З.8 | - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; |
| З.9 | - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; |
| З.10 | - устройство проводок для прогрева кабеля; |
| З.11 | - устройство освещения рабочего места; |
| З.12 | - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; |
| З.13 | - назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; |
| З.14 | - назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; |
| З.15 | - порядок контроля соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; |
| З.16 | - устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; |
| З.17 | - порядок изучения устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; |
| З.18 | - однолинейные схемы тяговых подстанций. |
| Код | 1.1.6 Перечень формируемых личностных результатов |
| ЛР-13 | Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. |
| ЛР-19 | Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. |
| ЛР-25 | Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. |
| ЛР-27 | Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. |
| ЛР-30 | Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. |
| ЛР-31 | Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. |

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов: 556.

Из них на освоение МДК: 370,

в том числе самостоятельная работа: - 30,

На практики - 180,

в том числе на учебную в форме практической подготовки: 72,

на производственную в форме практической подготовки: 108.

Промежуточная аттестация: 22,

в том числе на экзамены – 16,

на квалификационный экзамен - 6.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Структура профессионального модуля очного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК1.1, ОК 01-ОК 11. | МДК 01.01. Электроснабжение электротехнического оборудования | 228 | 196 | 0/40 | 0/42 |  |  |  |  | 8 | 24 |
| ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. | МДК 01.02. Электроснабжение электротехнологического оборудования сетей | 142 | 128 | 0/16 | 0/10 |  |  |  |  | 8 | 6 |
|  | Учебная практика (электромонтажная, слесарная). | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности). | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: | 556 | 504 | 0/56 | 0/52 |  |  | 72 | 108 | 22 | 30 |

2.1.1. Структура профессионального модуля заочного отделения

| Коды профессиональных, общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Суммарный объем нагрузки, час. | Объем профессионального модуля, ак.час. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем | Промежуточная аттестате (экзамен) | Самостоятельная работа |
|  |  |  | Обучение по МДК | Практики |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛПЗ | Курсовые работы/проекты в форме практической подготовки | ДЗ | Учебная в форме практической подготовки | Производственная в форме практической подготовки |  |  |
|  |  |  |  | ПЗ/ПЗ в форме ПП | ЛР/ЛР в форме ПП |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. | МДК 01.01. Электроснабжение электротехнического оборудования | 228 | 68 | 0/22 | 0/22 |  |  |  |  |  | 160 |
| ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. | МДК 01.02. Электроснабжение электротехнологического оборудования | 142 | 22 | 0/0 | 0/12 |  |  |  |  |  | 120 |
|  | Учебная практика (электромонтажная, слесарная). | 72 | 72 |  |  |  |  | 72 |  |  |  |
|  | Производственная практика (по профилю специальности). | 108 | 108 |  |  |  |  |  | 108 |  |  |
|  | Квалификационный экзамен | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 556 | 270 | 0/22 | 0/34 |  |  | 72 | 108 |  | 280 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) очного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования |  |  |
| Раздел 1. Устройство электротехнического оборудования по отраслям |  |  |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока | Содержание: | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система. Коммутация в машинах постоянного тока. Генераторы постоянного тока. | 2 |  |
|  | 1.1.2. Двигатели постоянного тока. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока. Специальные типы машин постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Расчет и составление схемы обмотки якоря. Определение параметров машины постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 1 в форме практической подготовки Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 в форме практической подготовки Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №1 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | Содержание: | 10 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. | 2 |  |
|  | 1.2.2. Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток. Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. | 4 |  |
|  | 1.2.3. Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. | 2 |  |
|  | 1.2.4. Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики. Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики. Измерительные трансформаторы напряжения и тока. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Определение параметров трансформатора. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 3 в форме практической подготовки Определение группы соединения трёхфазного трансформатора. Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 4 в форме практической подготовки Исследование параллельной работы трансформаторов. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №2 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.3. Асинхронные двигатели | Содержание: | 8 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора. | 2 |  |
|  | 1.3.2. Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. | 2 |  |
|  | 1.3.3. Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Определение параметров асинхронного двигателя. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 в форме практической подготовки Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №3 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.4.1. Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы. Специальные синхронные машины. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Определение параметров синхронного генератора. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 6 в форме практической подготовки Испытание трёхфазного синхронного генератора. Испытание трёхфазного синхронного двигателя. | 2 |  |
| Тема 1.5. Силовые трансформаторы | Содержание: | 10 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.5.1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. | 6 |  |
|  | 1.5.2. Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Оценка нагрузочной способности трансформаторов. | 2 |  |
| Тема 1.6. Правила устройства электроустановок | Содержание: | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.6.1. Область применения ПУЭ. | 2 |  |
|  | 1.6.2. Категории электроприёмников и обеспечение надежности электроснабжения. | 2 |  |
| Тема 1.7. Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | Содержание: | 8 |  |
|  | 1.7.1. Назначение и схемы электрических соединений подстанций. | 2 |  |
|  | 1.7.2. Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций. | 2 |  |
|  | 1.7.3. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 в форме практической подготовки Выбор мощности заводской подстанции. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №4 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Раздел 2. Электрические проводники и аппараты. |  |  |
| Тема 2.1. Проводники распределительных устройств. Изоляторы. | Содержание: | 14 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников. | 2 |  |
|  | 2.1.2. Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. | 4 |  |
|  | 2.1.3. Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. | 2 |  |
|  | 2.1.4. Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. | 2 |  |
|  | 2.1.5. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. | 2 |  |
|  | 2.1.6. Устройство проводок для прогрева кабеля. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7 в форме практической подготовки Выбор шин и ошиновки на подстанциях. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 в форме практической подготовки Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №5 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрические аппараты напряжением до 1000 В | Содержание: | 8 |  |
|  | 2.2.1. Типы, конструктивные особенности, технические данные рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.2. Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. | 2 |  |
|  | 2.2.3. Интеллектуальные системы управления. | 2 |  |
|  | 2.2.4. Выбор этих аппаратов, обслуживание. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: |  |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №6 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.3. Освещение производственных помещений | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.3.1. Нормы освещения рабочего места. | 2 |  |
|  | 2.3.2. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение. |  |  |
|  | 2.3.3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 в форме практической подготовки Расчёт освещённости рабочего места. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №7 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.4 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | Содержание: | 8 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.4.1. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. | 4 |  |
|  | 2.4.2. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. | 4 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 12 |  |
|  | Лабораторная работа № 7 в форме практической подготовки Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 8 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 9 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 10 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 11 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 12 в форме практической подготовки Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 в форме практической подготовки Выбор выключателей, разъединителей. Выбор трансформаторов тока и напряжения | 2 |  |
| Раздел 3. Конструкции распределительных устройств. |  |  |
| Тема 3.1. Конструкции распределительных устройств | Содержание: | 6 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 3.1.1. Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). | 2 |  |
|  | 3.1.2. Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). | 2 |  |
|  | 3.1.3. Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 в форме практической подготовки Составление схемы заполнения ЗРУ. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №8 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Раздел 4. Источники оперативного тока. Заземление. |  |  |
| Тема 4.1. Источники оперативного тока. Заземление. | Содержание: | 6 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 4.1.1. Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. | 2 |  |
|  | 4.1.2. Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. | 2 |  |
|  | 4.1.3. Назначение и конструкции заземляющих устройств. | 2 |  |
| В 4-ом семестре максимальная-152 часа: самост.-16 часов, обязательн.-136 часов: лекции-90 часов, практич.-22 часа, лабораторные-24 часа. |
| Раздел 5. Система электроснабжения железных дорог. | 60 |  |
| Тема 5.1. Внешнее электроснабжение железных дорог. | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.1.1. Система электроснабжения железных дорог. Принципиальная схема электроснабжения. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №9 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 5.2 Тяговое электроснабжение железных дорог. | Содержание: | 22 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 5.2.1. Общие сведения о тяговом электроснабжении. Схемы тягового электроснабжения. | 2 |  |
|  | 5.2.2. Система постоянного тока. Система переменного тока. | 2 |  |
|  | 5.2.3. Общие сведения о конструкции контактной сети. Виды контактных подвесок. | 2 |  |
|  | 5.2.4. Провода контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.5. Изоляторы. Рельсовая цепь. | 2 |  |
|  | 5.2.6. Опоры контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.7. Секционирование контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.8. Обходы и объезды контактной сети | 2 |  |
|  | 5.2.9. Проверка габаритов, положения опор и высоты подвески проводов контактной сети | 2 |  |
|  | 5.2.10. Замена вертикальной струны и дефектного струнового зажима | 2 |  |
|  | 5.2.12.Замена шлейфов разрядника или секционного разъединителя | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 18 |  |
|  | Практическое занятие № 12 в форме практической подготовки Схемы электроснабжения железных дорог. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки Выбор типа контактной подвески | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 в форме практической подготовки Определение расчетных нагрузок для различных типов подвесок. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 в форме практической подготовки Определение расчетных длин пролетов. | 2 |  |
|  | Практическое занятие №16 в форме практической подготовки Составление схемы питания и секционирования железнодорожной станции и прилегающих перегонов на переменном токе. Описание схемы питания и секционирования станции и перегонов | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 17 в форме практической подготовки Механический расчет анкерного участка цепной контактной подвески. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 18 в форме практической подготовки Составление графика натяжения нагруженного несущего троса в зависимости от температуры. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 19 в форме практической подготовки Расчет и построение стрел провеса несущего троса. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 18 |  |
|  | Лабораторная работа № 13 в форме практической подготовки Замена изоляторов | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 14 в форме практической подготовки Замена разъединителя | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 15 в форме практической подготовки Замена секционного изолятора | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 в форме практической подготовки Замена искрового промежутка и диодного заземлителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 17 в форме практической подготовки Замена стыкового зажима контактного провода | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 18 в форме практической подготовки Очистка от загрязнения изоляторов контактной сети | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 19 в форме практической подготовки Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №10Проработка материала конспекта | 4 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.01.01) | 8 |  |
| В 5-ом семестре максимальная нагрузка-76 часов, самост-8часов, обязательн.-60часов, лекции-24 часа, практические-18 часов, лабораторные-18 часов, экзамен-8 часов. |
| МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования. |  |  |
| Раздел 1. Устройство электротехнологического оборудования по отраслям |  |  |
| Введение | Содержание: | 6 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Понятие электротехнологического оборудования. | 2 |  |
|  | 2. Электротехнологические установки. | 2 |  |
|  | 3.Способы электрического нагрева. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Способы преобразования электрической энергии в тепловую. | 4 |  |
| Тема 1.1. Электрооборудование установок электронагрева. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Общие сведения об электротермических установках. | 2 |  |
|  | 1.1.2. Назначение, устройство и принцип действия: • Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. • Индукционных установок. • Дуговых установок. • Установок диэлектрического нагрева. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Уcтройство и принцип действия электрических печей. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная № 1 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.2. Электрооборудование установок электрической сварки. | Содержание: | 16 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Общие сведения об электросварке. | 2 |  |
|  | 1.2.2. Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок. | 2 |  |
|  | 1.2.3. Основные типы сварочных аппаратов. | 2 |  |
|  | 1.2.4. Виды тока для сварочных аппаратов. | 2 |  |
|  | 1.2.5. Способы регулирования сварочного тока. | 2 |  |
|  | 1.2.6. Особенности использования сварочных выпрямителей. | 2 |  |
|  | 1.2.7. Инверторный ток для сварки. | 2 |  |
|  | 1.2.8. Сварочные генераторы. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Устройство и принципа действия сварочных аппаратов. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №2 Подготовка доклада по теме: «Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей». | 4 |  |
| Тема 1.3. Электрооборудование мостовых кранов. | Содержание: | 8 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов. | 1 |  |
|  | 1.3.2. Режимы работы и особенности мостовых кранов. | 1 |  |
|  | 1.3.3. Требования к электроприводу мостовых кранов. | 1 |  |
|  | 1.3.4. Выбор рода тока и типа привода. | 1 |  |
|  | 1.3.5. Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты. | 1 |  |
|  | 1.3.6. Крановая аппаратура управления и защиты. | 1 |  |
|  | 1.3.7. Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек. | 1 |  |
|  | 1.3.8. Токопровод к кранам. | 1 |  |
| Тема 1.4. Электрооборудование лифтов. | Содержание: | 6 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.4.1. Общие сведения о лифтах. | 1 |  |
|  | 1.4.2. Основные требования к электроприводу лифтов. | 2 |  |
|  | 1.4.3. Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов. | 2 |  |
|  | 1.4.4. Электрические схемы автоматического управления лифтами. | 1 |  |
|  | 1.4.5. Управление приводом грузового лифта. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов. | 2 |  |
| Тема 1.5. Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.5.1. Электрооборудование наземных тележек. | 1 |  |
|  | 1.5.2. Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта. | 1 |  |
|  | 1.5.3. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров. | 1 |  |
|  | 1.5.4. Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Конструкции приводов ленточных конвейеров. | 2 |  |
| Тема 1.6. Общие сведения о металлорежущих станках. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.6.1. Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков. | 1 |  |
|  | 1.6.2. Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками. | 1 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 в форме практической подготовки Знакомство с устройством основных металлорежущих станков. | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрооборудование токарных станков. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.7.1. Назначение, устройство и принцип действия токарных станков. | 2 |  |
|  | 1.7.2. Типы электроприводов токарных станков. | 2 |  |
| Тема 1.8. Электрооборудование сверлильных и расточных станков. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.8.1. Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков. | 2 |  |
|  | 1.8.2. Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков. | 2 |  |
| Тема 1.9. Электрооборудование продольно-строгальных станков. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.9.1. Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков. | 2 |  |
|  | 1.9.2. Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков. | 2 |  |
| Тема 1.10. Электрооборудования фрезерных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.10.1. Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков. | 1 |  |
|  | 1.10.2. Типы электроприводов фрезерных станков. | 1 |  |
| Тема 1.11. Электрооборудование шлифовальных станков. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.11.1. Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков. | 2 |  |
|  | 1.11.2. Типы электроприводов шлифовальных станков. | 2 |  |
| Тема 1.12. Электрооборудование станков с программным управлением. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.12.1. Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ. | 1 |  |
|  | 1.12.2. Многооперационные станки и промышленные роботы. | 1 |  |
| Тема 1.13. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.13.1. Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин. | 2 |  |
|  | 1.13.2. Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | 1.13.3. Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | Контрольная работа по темам 1.7 – 1.13 | 2 |  |
| Тема 1.14. Электрооборудование компрессоров и вентиляторов. | Содержание: | 6 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.14.1. Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов. | 2 |  |
|  | 1.14.2. Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов. | 2 |  |
|  | 1.14.3. Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 в форме практической подготовки Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. | 2 |  |
| Тема 1.15. Электрооборудование насосных установок. | Содержание: | 8 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.15.1. Назначение, устройство и принцип действия насосов. | 2 |  |
|  | 1.15.2. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов. | 2 |  |
|  | 1.15.3. Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу. | 2 |  |
|  | 1.15.4. Аппаратура для автоматизации насосных установок. | 2 |  |
| Тема 1.16. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. | Содержание: | 8 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.16.1. Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности. | 2 |  |
|  | 1.16.2. Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. | 2 |  |
|  | 1.16.3. Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений. | 2 |  |
|  | 1.16.4. Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях. | 2 |  |
| Раздел 2. Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин. |  |  |
| Тема 2.1. Проектирование электроснабжения промышленных установок. | Содержание: | 12 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Содержание проекта электрооборудования. | 2 |  |
|  | 2.1.2. Разработка принципиальной электрической схемы. | 2 |  |
|  | 2.1.3. Размещение электрооборудования на станках и машинах. | 2 |  |
|  | 2.1.4. Электрические проводки промышленных механизмов. | 2 |  |
|  | 2.1.5. Заземление металлических элементов электрооборудования. | 2 |  |
|  | 2.1.6. Описание и перечень элементов оборудования. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.01.02) | 8 |  |
| В 5-ом семестре максимальная нагрузка-142 часа: самост.-6 часов, обязательная-128 часов: лекции-102 часа, практические-16 часов, лабораторные-10 часов; экзамен-8 часов. Учебная практика УП 01.01 в форме практической подготовки (электромонтажная, слесарная) Виды работ - Разделка, лужение, пайка и соединение проводов. - Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры до 1000 В - Техническое обслуживание токораспределительного щита. - Монтаж приборов, предохранителей и рубильников. - Техническое обслуживание шин и других электрических соединений 72 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 Производственная практика ПП 01.01 в форме практической подготовки (по профилю специальности) Виды работ: - Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. -Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. - Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. - Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ по чертежам и схемам. - Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Прозвонка цепей защит. -Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. - Обход с осмотром для оценки состояния обслуживаемых устройств контактной сети; - Измерение зигзагов, выносов, высоты подвеса контактного провода; - Измерение габарита опор; - Измерение с проверкой исправности в цепи заземления опоры искрового промежутка; - Визуальный контроль и выборочные измерения износа контактного провода при износе до 25%; - Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров; - Участие в выполнении работ по ремонту и демонтажу контактной сети переменного тока со снятием напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, под наблюдением лиц более высокой квалификации. 108 ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Всего по ПМ.01: | 556 |  |

2.2.1. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) заочного отделения

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем в часах | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01.01 Электроснабжение электротехнического оборудования | __ об / __ср |  |
| Раздел 1. Устройство электротехнического оборудования по отраслям | 64 |  |
| Тема 1.1. Машины постоянного тока | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Принцип действия и конструкция машин постоянного тока. Устройство якорных обмоток. Магнитная система. Коммутация в машинах постоянного тока. Генераторы постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Расчет и составление схемы обмотки якоря. Определение параметров машины постоянного тока. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 4 |  |
|  | Лабораторная работа № 1 в форме практической подготовки Испытание двигателя постоянного тока параллельного возбуждения. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 2 в форме практической подготовки Испытание двигателя постоянного тока последовательного возбуждения. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | 1.1.2. Двигатели постоянного тока. Коэффициент полезного действия машин постоянного тока. Специальные типы машин постоянного тока. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №1 Подготовка доклада по теме «Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока и напряжения». | 2 |  |
| Тема 1.2. Трансформаторы | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Устройство и принцип действия однофазного трансформатора Устройство и принцип действия однофазного трансформатора. Коэффициент трансформации напряжений Работа однофазного трансформатора под нагрузкой. Трансформация токов. Индуктивное сопротивление рассеяния. Приведенный однофазный трансформатор. Пересчет параметров вторичной обмотки. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Определение параметров трансформатора. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 3 в форме практической подготовки Определение группы соединения трёхфазного трансформатора. Испытание трёхфазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 12 |  |
|  | 1.2.2. Опыты холостого хода и короткого замыкания однофазного трансформатора. Уравнения однофазного трансформатора. Векторная диаграмма нагруженного трансформатора. Внешняя характеристика однофазного трансформатора. Расчет потерь напряжения. Энергетическая диаграмма и КПД однофазного трансформатора. Устройство трехфазного трансформатора и группы соединения его обмоток. Уравнения трехфазного трансформатора. Векторные диаграммы нагруженного трансформатора. Параллельная работа трехфазных трансформаторов. | 4 |  |
|  | 1.2.3. Влияние группы соединения обмоток на форму вторичного напряжения трансформатора. Переходные процессы при коротком замыкании трансформатора. Переходные процессы при включении трансформатора в сеть. | 2 |  |
|  | 1.2.4. Автотрансформатор, устройство, принцип действия, основные характеристики. Сварочные трансформаторы, устройство, принцип действия, основные характеристики. Измерительные трансформаторы напряжения и тока. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 4 в форме практической подготовки Исследование параллельной работы трансформаторов. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №2 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.3. Асинхронные двигатели | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11.. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Принципы действия машин переменного тока. Статорные обмотки. ЭДС и МДС обмоток статора. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 12 |  |
|  | 1.3.2. Конструкция асинхронных двигателей. Режимы работы и основные характеристики асинхронных двигателей. Пуск в ход и регулирование частоты вращения асинхронных двигателей. | 2 |  |
|  | 1.3.3. Однофазные асинхронные двигатели. Асинхронные машины специального назначения. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Определение параметров асинхронного двигателя. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 5 в форме практической подготовки Испытания асинхронного двигателя с фазным ротором методом холостого хода и короткого замыкания Испытания асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором методом непосредственной нагрузки. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №3 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 1.4. Синхронные машины | В том числе, самостоятельной работы: | 6 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: |  |  |
|  | 1.4.1. Конструкция синхронных генераторов. Работа синхронного генератора в режиме нагрузки. Параллельная работа синхронных генераторов. Синхронные двигатели и компенсаторы. Специальные синхронные машины. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Определение параметров синхронного генератора. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 6 в форме практической подготовки Испытание трёхфазного синхронного генератора. Испытание трёхфазного синхронного двигателя. | 2 |  |
| Тема 1.5. Силовые трансформаторы | Содержание: | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.5.1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 10 |  |
|  | 1.5.1. Технические характеристики трансформаторов и автотрансформаторов различных типов, особенности их конструкций. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. Системы охлаждения трансформаторов и автотрансформаторов. | 4 |  |
|  | 1.5.2. Режимы работы автотрансформаторов, обслуживание. Типы, принцип действия и конструкции устройств для регулирования напряжения трансформаторов и автотрансформаторов. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Оценка нагрузочной способности трансформаторов. | 2 |  |
| Тема 1.6. Правила устройства электроустановок | В том числе, самостоятельной работы: | 4 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 4 |  |
|  | 1.6.1. Область применения ПУЭ. | 2 |  |
|  | 1.6.2. Категории электроприёмников и обеспечение надежности электроснабжения. | 2 |  |
| Тема 1.7. Схемы электрических соединений подстанций и распредустройств | В том числе, самостоятельной работы: | 14 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 8 |  |
|  | 1.7.1. Назначение и схемы электрических соединений подстанций. | 2 |  |
|  | 1.7.2. Конструктивное выполнение распредустройств заводских и цеховых подстанций. | 2 |  |
|  | 1.7.3. Выбор числа и мощности трансформаторов и типа подстанции. | 4 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 в форме практической подготовки Выбор мощности заводской подстанции | 2 |  |
|  | Самостоятельная №4 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| На 2-ом курсе максимальная-94 часа: самост.-66 часов, обязательн.-28 часов: лекции-8 часов, практич.-10 часов, лабораторные -10 часов |
| Раздел 2. Электрические проводники и аппараты. | 40 |  |
| Тема 2.1. Проводники распределительных устройств. Изоляторы. | В том числе, самостоятельной работы: | 20 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 14 |  |
|  | 2.1.1. Типы проводников, применяемых на подстанциях. Выбор сечения проводников. | 2 |  |
|  | 2.1.2. Назначение и типы проходных и опорных изоляторов для внутренней и наружной установки. Выбор изоляторов. | 4 |  |
|  | 2.1.3. Проверка проводников по условиям короны. Проверка проводников по условиям короны. | 2 |  |
|  | 2.1.4. Выбор жестких шин и изоляторов. Выбор гибких шин и токопроводов распределительных устройств. Выбор проводов воздушных электрических линий. Выбор силовых кабелей. | 2 |  |
|  | 2.1.5. Комплектные токопроводы, их конструкции и выбор. | 2 |  |
|  | 2.1.6. Устройство проводок для прогрева кабеля. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 4 |  |
|  | Практическое занятие № 7 в форме практической подготовки Выбор шин и ошиновки на подстанциях. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 8 в форме практической подготовки Выбор и проверка гибких шин, комплектных токопроводов, силовых кабелей | 2 |  |
|  | Самостоятельная №5 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.2. Электрические аппараты напряжением до 1000 В | В том числе, самостоятельной работы: | 10 |  |
|  | Содержание: | 8 |  |
|  | 2.2.1. Типы, конструктивные особенности, технические данные: рубильников, переключателей, предохранителей, контакторов, автоматических выключателей, магнитных пускателей, реле, программируемых реле. | 2 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.2.2. Элементы интеллектуальных устройств, конструкция, принцип действия, применение. | 2 |  |
|  | 2.2.3. Интеллектуальные системы управления. | 2 |  |
|  | 2.2.4. Выбор этих аппаратов, обслуживание. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №6 Проработка материала конспекта | 2 |  |
| Тема 2.3. Освещение производственных помещений | В том числе, самостоятельной работы: | 6 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 2 |  |
|  | 2.3.1. Нормы освещения рабочего места. | 2 |  |
|  | 2.3.2. Рабочее освещение. Аварийное освещение. Эвакуационное освещение. |  |  |
|  | 2.3.3. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных условий. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 9 в форме практической подготовки Расчёт освещённости рабочего места. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №7 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Тема 2.4 Электрические аппараты напряжением выше 1000 В. | В том числе, самостоятельной работы: | 22 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 8 |  |
|  | 2.4.1. Назначение, типы и конструкции разъединителей для наружной и внутренней установки. Назначение, типы и конструкции отделителей и короткозамыкателей. Выключатели нагрузки, их назначение, типы и конструкции. Типы, конструктивные особенности, принцип действия и применение предохранителей напряжением выше 1000 В. Выбор разъединителей, отделителей, короткозамыкателей, выключателей нагрузки. | 4 |  |
|  | 2.4.2. Назначение выключателей напряжением выше 1000 В. Типы, конструкции, достоинства, недостатки и область применения масляных баковых, маломасляных, воздушных, электромагнитных, вакуумных, элегазовых и синхронизированных выключателей, обслуживание. Выбор выключателей. Приводы выключателей. Устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования Измерительные трансформаторы тока и напряжения. | 4 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 12 |  |
|  | Лабораторная работа № 7 в форме практической подготовки Изучение конструкции, параметров автоматических выключателей и предохранителей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 8 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров разъединителей для внутренней и наружной установки. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 9 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров вакуумных выключателей. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10 в форме практической подготовки Выбор выключателей, разъединителей. Выбор трансформаторов тока и напряжения. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 10 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров выключателей c большим объемом масла. Изучение конструкции и параметров маломасляных выключателей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 11 в форме практической подготовки Изучение конструкции и параметров приводов выключателей и разъединителей. | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 12 в форме практической подготовки Изучение конструкции изоляторов и шинных конструкций. | 2 |  |
| Раздел 3. Конструкции распределительных устройств. |  |  |
| Тема 3.1. Конструкции распределительных устройств | В том числе, самостоятельной работы: | 10 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 6 |  |
|  | 3.1.1. Конструкции закрытых распределительных устройств (ЗРУ). | 2 |  |
|  | 3.1.2. Конструкции комплектных распределительных устройств наружной и внутренней установки (КРУ, КРУН). | 2 |  |
|  | 3.1.3. Конструкции открытых распределительных устройств (ОРУ). | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 11 в форме практической подготовки Составление схемы заполнения ЗРУ. | 2 |  |
|  | Самостоятельная №8 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
| Раздел 4. Источники оперативного тока. Заземление. |  |  |
| Тема 4.1. Источники оперативного тока. Заземление. | В том числе, самостоятельной работы: | 6 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | Содержание: | 6 |  |
|  | 4.1.1. Источники постоянного и переменного оперативного тока. Устройство АКБ. | 2 |  |
|  | 4.1.2. Режимы работы АКБ. Требование к выбору АКБ на подстанциях. | 2 |  |
|  | 4.1.3. Назначение и конструкции заземляющих устройств. | 2 |  |
| Раздел 5. Система электроснабжения железных дорог. | 60 | ПК 1.1, ОК 01-ОК 11.. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Тема 5.1. Внешнее электроснабжение железных дорог. Тема 5.2 Тяговое электроснабжение железных дорог. | Содержание: | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 2 |  |
|  | Самостоятельная №15 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
|  | 5.1.1. Система электроснабжения железных. дорог Принципиальная схема электроснабжения | 2 |  |
|  | Содержание: | 2 |  |
|  | 5.2.3. Общие сведения о конструкции контактной сети. Виды контактных подвесок. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 20 |  |
|  | Самостоятельная №16Проработка материала конспекта. | 20 |  |
|  | 5.2.4. Провода контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.5. Изоляторы. Рельсовая цепь. | 2 |  |
|  | 5.2.6. Опоры контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.7. Секционирование контактной сети. | 2 |  |
|  | 5.2.8. Обходы и объезды контактной сети | 2 |  |
|  | 5.2.9. Проверка габаритов, положения опор и высоты подвески проводов контактной сети | 2 |  |
|  | 5.2.10. Замена вертикальной струны и дефектного струнового зажима | 2 |  |
|  | 5.2.12.Замена шлейфов разрядника или секционного разъединителя | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 8 |  |
|  | Самостоятельная №17 Проработка материала конспекта. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: |  |  |
|  | Практическое занятие № 12 в форме практической подготовки Схемы электроснабжения железных дорог. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 13 в форме практической подготовки Выбор типа контактной подвески | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 14 в форме практической подготовки Определение расчетных нагрузок для различных типов подвесок. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 15 в форме практической подготовки Определение расчетных длин пролетов. | 2 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие №16 в форме практической подготовки Составление схемы питания и секционирования железнодорожной станции и прилегающих перегонов на переменном токе. Описание схемы питания и секционирования станции и перегонов | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 8 |  |
|  | Самостоятельная №18 Проработка материала конспекта. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 17 в форме практической подготовки Механический расчет анкерного участка цепной контактной подвески. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 18 в форме практической подготовки Составление графика натяжения нагруженного несущего троса в зависимости от температуры. | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 19 в форме практической подготовки Расчет и построение стрел провеса несущего троса. | 2 |  |
|  | В том числе, лабораторных работ: | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 13 в форме практической подготовки Замена изоляторов | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 12 |  |
|  | Самостоятельная №19 Проработка материала конспекта. |  |  |
|  | Лабораторная работа № 14 в форме практической подготовки Замена разъединителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 15 в форме практической подготовки Замена секционного изолятора | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 16 в форме практической подготовки Замена искрового промежутка и диодного заземлителя | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 17 в форме практической подготовки Замена стыкового зажима контактного провода | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 18 в форме практической подготовки Очистка от загрязнения изоляторов контактной сети | 2 |  |
|  | Лабораторная работа № 19 в форме практической подготовки Измерение износа контактного провода ручным измерительным инструментом | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.01.01) | 8 |  |
| На 3-ем курсе максимальная нагрузка-134 часа, самостоят.-94 часа, обязательная-40 часов, лекции-16 часов, практические-12 часов, лабораторные-12 часов, экзамен. |
| МДК 01.02 Электроснабжение электротехнологического оборудования. |  |  |
| Раздел 1. Устройство электротехнологического оборудования по отраслям |  |  |
| Введение | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1. Понятие электротехнологического оборудования. |  |  |
|  | 2. Электротехнологические установки. |  |  |
|  | 3.Способы электрического нагрева. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 1 в форме практической подготовки Способы преобразования электрической энергии в тепловую. | 2 |  |
| Тема 1.1. Электрооборудование установок электронагрева. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.1.1. Общие сведения об электротермических установках. | 4 |  |
|  | 1.1.2. Назначение, устройство и принцип действия: • Установок с нагреваемым током активным сопротивлением. • Индукционных установок. • Дуговых установок. • Установок диэлектрического нагрева. | 6 |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2 в форме практической подготовки Уcтройство и принцип действия электрических печей. | 4 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная № 1 Проработка материала конспекта. | 4 |  |
| Тема 1.2. Электрооборудование установок электрической сварки. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.2.1. Общие сведения об электросварке. | 4 |  |
|  | 1.2.2. Назначение, устройство и принцип действия электросварочных установок. | 6 |  |
|  | 1.2.3. Основные типы сварочных аппаратов. | 6 |  |
|  | 1.2.4. Виды тока для сварочных аппаратов. |  |  |
|  | 1.2.5. Способы регулирования сварочного тока. |  |  |
|  | 1.2.6. Особенности использования сварочных выпрямителей. |  |  |
|  | 1.2.7. Инверторный ток для сварки. |  |  |
|  | 1.2.8. Сварочные генераторы. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3 в форме практической подготовки Устройство и принципа действия сварочных аппаратов. | 2 |  |
|  | В том числе, самостоятельной работы: | 4 |  |
|  | Самостоятельная №2 Подготовка доклада по теме: «Виды схем и их назначение. Основные требования к схемам электрических сетей». | 4 |  |
| Тема 1.3. Электрооборудование мостовых кранов. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.3.1. Назначение, устройство и принцип действия мостовых кранов. |  |  |
|  | 1.3.2. Режимы работы и особенности мостовых кранов. |  |  |
|  | 1.3.3. Требования к электроприводу мостовых кранов. |  |  |
|  | 1.3.4. Выбор рода тока и типа привода. |  |  |
|  | 1.3.5. Крановые тормозные устройства и грузоподъемные электромагниты. |  |  |
|  | 1.3.6. Крановая аппаратура управления и защиты. |  |  |
|  | 1.3.7. Назначение, устройство и принцип действия электрооборудования подвесных тележек. |  |  |
|  | 1.3.8. Токопровод к кранам. |  |  |
| Тема 1.4. Электрооборудование лифтов. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.4.1. Общие сведения о лифтах. |  |  |
|  | 1.4.2. Основные требования к электроприводу лифтов. |  |  |
|  | 1.4.3. Назначение, устройство и принцип действия электроприводов и основного электрооборудования лифтов. |  |  |
|  | 1.4.4. Электрические схемы автоматического управления лифтами. |  |  |
|  | 1.4.5. Управление приводом грузового лифта. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 4 в форме практической подготовки Конструкции приводов и аппаратов управления лифтов. | 1 |  |
| Тема 1.5. Электрооборудование наземных тележек и механизмов непрерывного транспорта. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.5.1. Электрооборудование наземных тележек. |  |  |
|  | 1.5.2. Назначение, устройство и принцип действия механизмов непрерывного транспорта. |  |  |
|  | 1.5.3. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей конвейеров. |  |  |
|  | 1.5.4. Автоматизированное управление электродвигателями конвейеров. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 1 |  |
|  | Практическое занятие № 5 в форме практической подготовки Конструкции приводов ленточных конвейеров. | 1 |  |
| Тема 1.6. Общие сведения о металлорежущих станках. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.6.1. Основные виды металлорежущих станков. Основные и вспомогательные движения в станках. Общие вопросы электропривода станков. Режимы работы электродвигателей станков. Регулирование скорости приводов станков. |  |  |
|  | 1.6.2. Регулируемый электропривод как средство энергосбережения. Способы электрического бесступенчатого регулирования скорости электродвигателей. Электрическая аппаратура управления станками. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 6 в форме практической подготовки Знакомство с устройством основных металлорежущих станков. | 2 |  |
| Тема 1.7. Электрооборудование токарных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.7.1. Назначение, устройство и принцип действия токарных станков. |  |  |
|  | 1.7.2. Типы электроприводов токарных станков. |  |  |
| Тема 1.8. Электрооборудование сверлильных и расточных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.8.1. Назначение, устройство и принцип действия сверлильных и расточных станков. |  |  |
|  | 1.8.2. Особенности и типы электроприводов сверлильных и расточных станков. |  |  |
| Тема 1.9. Электрооборудование продольно-строгальных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.9.1. Назначение, устройство и принцип действия продольно-строгальных станков. |  |  |
|  | 1.9.2. Особенности работы и типы главных электроприводов продольно-строгальных станков. |  |  |
| Тема 1.10. Электрооборудования фрезерных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.10.1. Назначение, устройство и принцип действия фрезерных станков. |  |  |
|  | 1.10.2. Типы электроприводов фрезерных станков. |  |  |
| Тема 1.11. Электрооборудование шлифовальных станков. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.11.1. Назначение, устройство и принцип действия шлифовальных станков. |  |  |
|  | 1.11.2. Типы электроприводов шлифовальных станков. |  |  |
| Тема 1.12. Электрооборудование станков с программным управлением. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.12.1. Общие сведения о программном управлении станками. Электроприводы станков с ЧПУ. |  |  |
|  | 1.12.2. Многооперационные станки и промышленные роботы. |  |  |
| Тема 1.13. Электрооборудование кузнечно-прессовых машин. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.13.1. Назначение, устройство и принцип действия кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | 1.13.2. Типы электроприводов кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | 1.13.3. Управление электроприводами кузнечно-прессовых машин. |  |  |
|  | Контрольная работа по темам 1.7 – 1.13 | 2 |  |
| Тема 1.14. Электрооборудование компрессоров и вентиляторов. | Содержание: | 4 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.14.1. Назначение, устройство и принцип действия компрессоров и вентиляторов. |  |  |
|  | 1.14.2. Особенности электропривода и выбор мощности компрессоров и вентиляторов. |  |  |
|  | 1.14.3. Автоматизация работы вентиляторных и компрессорных установок. |  |  |
|  | В том числе, практических занятий: | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 7 в форме практической подготовки Особенности выполнения электропривода и автоматизация работы компрессоров и вентиляторов. | 2 |  |
| Тема 1.15. Электрооборудование насосных установок. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.15.1. Назначение, устройство и принцип действия насосов. |  |  |
|  | 1.15.2. Особенности электропривода и выбор мощности электродвигателей насосов. |  |  |
|  | 1.15.3. Регулирование производительности механизмов с вентиляторным моментом на валу. |  |  |
|  | 1.15.4. Аппаратура для автоматизации насосных установок. |  |  |
| Тема 1.16. Электрооборудование во взрывоопасных и пожароопасных помещениях. | Содержание: | 2 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 1.16.1. Классификация помещений по взрыво- и пожароопасности. |  |  |
|  | 1.16.2. Виды исполнения оборудования по степени защиты от воздействия окружающей среды. |  |  |
|  | 1.16.3. Выбор электрооборудования для взрыво- и пожароопасных помещений. |  |  |
|  | 1.16.4. Электропроводки во взрыво- и пожароопасных помещениях. |  |  |
| Раздел 2. Проектирование электрооборудования промышленных установок, станков и машин. |  |  |
| Тема 2.1. Проектирование электроснабжения промышленных установок. | Содержание: | 6 | ПК 1.2, ОК 01-ОК 11 ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
|  | 2.1.1. Содержание проекта электрооборудования. | 2 |  |
|  | 2.1.2. Разработка принципиальной электрической схемы. | 4 |  |
|  | 2.1.3. Размещение электрооборудования на станках и машинах. | 4 |  |
|  | 2.1.4. Электрические проводки промышленных механизмов. | 6 |  |
|  | 2.1.5. Заземление металлических элементов электрооборудования. | 2 |  |
|  | 2.1.6. Описание и перечень элементов оборудования. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация (экзамен по МДК.01.02) | 8 |  |
| На 2-ом курсе максимальная нагрузка-142 часа: самост.-120 часов, обязательная-22 часа: лекции-10 часов, практические-0 часов, лабораторные-12часов; зачёт, экзамен. |
| Учебная практика УП 01.01 в форме практической подготовки (электромонтажная, слесарная) Виды работ - Разделка, лужение, пайка и соединение проводов. - Сборка электрических схем и техническое обслуживание коммутационной аппаратуры до 1000 В - Техническое обслуживание токораспределительного щита. - Монтаж приборов, предохранителей и рубильников. - Техническое обслуживание шин и других электрических соединений | 72 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Производственная практика ПП 01.01 в форме практической подготовки (по профилю специальности) Виды работ: - Осмотры электрооборудования любого назначения, всех типов и габаритов. Обслуживание силовых электроустановок. -Ревизия трансформаторов, выключателей и разъединителей. Заливка масла в аппаратуру. Регенерация трансформаторного масла. Обслуживание аккумуляторных батарей. - Обслуживание высоковольтных воздушных и кабельных линий. Обходы линий электропередачи. Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля. Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий. - Определение мест повреждений кабелей. Выполнение работ по чертежам и схемам. - Проверка, осмотр, настройка релейных защит, устройств автоматики и телемеханики. Прозвонка цепей защит. -Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. - Обход с осмотром для оценки состояния обслуживаемых устройств контактной сети; - Измерение зигзагов, выносов, высоты подвеса контактного провода; - Измерение габарита опор; - Измерение с проверкой исправности в цепи заземления опоры искрового промежутка; - Визуальный контроль и выборочные измерения износа контактного провода при износе до 25%; - Диагностирование состояния железобетонных опор, фундаментов, анкеров; - Участие в выполнении работ по ремонту и демонтажу контактной сети переменного тока со снятием напряжения, вдали от частей, находящихся под напряжением, под наблюдением лиц более высокой квалификации. | 108 | ПК 1.1, ПК 1.2, ОК 01-ОК 11. ЛР-13, ЛР-19, ЛР-25, ЛР-27, ЛР-30, ЛР-31 |
| Всего по ПМ.01: | 556 |  |

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01)

3.1. Для реализации программы профессионального модуля имеются в наличии следующие специальные помещения:

Кабинеты:

Электроснабжения;

Общей энергетики и диагностики электрооборудования;

Электрического и электромеханического оборудования, оснащенные оборудованием:

- образцы элементов электрических подстанций и сетей;

- плакаты;

- комплекты деталей, инструментов, приспособлений и моделей;

техническими средствами:

- проектор;

- экран;

- компьютерные обучающие программы.

Лаборатории:

- Электрооборудования электрических подстанций;

- Энергосбережения, защиты объектов энергетики от перенапряжения

Мастерские: электромонтажные, слесарные.

Полигон: электрооборудования станций и подстанций.

Оснащенные базы практики

Мастерская «Слесарная»:

- рабочее место преподавателя;

- рабочие места по количеству обучающихся;

- станки: сверлильные, заточные;

- набор слесарных инструментов;

- набор измерительных инструментов.

Мастерская «Электромонтажная»

-  рабочие места, оснащенные для выполнения монтажных работ – 16 шт,

- осциллограф – 2 шт.,

- прибор – 3 шт.,

- частотомер – 1 шт.,

- ЛАТР-14 шт.,

- паяльная станция – 2 шт.,

- радиостанция – 2 шт.,

- прибор мультиметр – 13 шт.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

3.2.1. Печатные издания

1. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /Е.А.Конюхова.-9-е изд., испр.- М.: ИЦ «Академия», 2013.-320с.

2. Рожкова Л.Д. Электрооборудование электрических станций и подстанций: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Л.Д. Рожкова, Л.Д. Карнеева, Т.В.Чиркова.- 10-е изд., стер.-М.: ИЦ «Академия», 2013.-448с.

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий. В 2 кн.Кн.2: Учебник для учреждений нач. проф. образования / Ю.Д. Сибикин. – 8-е изд; исп. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с.

4. Киреева Э.А. Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учебник для студ. учреждений сред. проф. Образования /Э.А. Киреева, С.А.Цырук.-3-е изд., стир.-М.: Издательский центр «Академия», 2003.-288с.

5. Ополева Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справ.: Учебное пособие. – М.: Форум: Инфра-М, 2008. – 480 с.

6. Правила устройства электроустановок. Все действующие разделы шестого и седьмого изданий с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2009 г. – М.: КНОРУС, 2013. – 488 с.

7. Шеховцов В.П. Расчет и проектирование схем электроснабжения. Методическое пособие для курсового проектирования. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 214 с.

Интернет-ресурсы:

1.При организации дистанционного обучения используются электронные платформы Zoom и Moodle) режим доступа сайт СТЖТ https://sdo.stgt.site  Электронно-библиотечная система издательства Лань: http://e.lanbook.com

2. http://www.minenergo.com/ Министерство энергетики Российской Федерации

3. http://eprussia. ru/lib/ Энергетика и промышленность России

4. http://forca.ru/ Энергетика, оборудование, документация

3.3 Программа обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ.01)

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, практического опыта, умений, знаний, личностных результатов формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам | владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | анализ качества результатов собственной деятельности; организация собственного профессионального развития и самообразования в целях эффективной профессиональной и личностной самореализации и развития карьеры. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. | соблюдение норм публичной речи и регламента; создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. | осознание конституционных прав и обязанностей; соблюдение закона и правопорядка; осуществление своей деятельности на основе соблюдения этических норм и общечеловеческих ценностей; демонстрирование сформированности российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну). | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. | соблюдение норм экологической чистоты и безопасности; осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | соблюдение норм здорового образа жизни, осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности; составление своего индивидуального комплекса физических упражнений для поддержания необходимого уровня физической подготовленности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; результативность работы при использовании информационных программ. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. | изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; владение навыками технического перевода текста, понимание содержания инструкций и графической документации на иностранном языке в области профессиональной деятельности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере | определение успешной стратегии решения проблемы; разработка и презентация бизнес-плана в области своей профессиональной деятельности. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПК 1.1 Выполнять основные виды работ по проектированию электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования. | Знание • устройств электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; • устройство и принцип действия трансформатора. Правил устройств электроустановок • устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора • принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ • конструктивное выполнение распределительных устройств • конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных • силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ Выполнение практических работ Составление электрических схем электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| ПК 1.2 Читать и составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования | Читать однолинейные схемы тяговых подстанций; Выполнение практических работ Демонстрация навыков в изучении схем электроснабжения | Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником |
| Перечень практического опыта, осваиваемого в рамках ПМ.01: |  |
| ПО.1- составлять электрические схемы электроснабжения электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.2 – заполнять необходимую техническую документацию; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.3- разрабатывать должностные и производственные инструкции, технологические карты, положения и регламенты деятельности в области эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.4- разрабатывать технические условия проектирования строительства, реконструкции и модернизации кабельных линий электропередачи; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.5- организовывать разработку и согласование технических условий, технических заданий в части обеспечения технического обслуживания и ремонта кабельных линий электропередачи; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.6- изучать устройства и характеристики, отличительные особенности оборудования нового типа, принципы работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.7 - изучать схемы питания и секционирования контактной сети и линий напряжением выше 1000 В; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.8 - изучать схемы питания и секционирования контактной сети и воздушных линий электропередачи в пределах дистанции электроснабжения; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| ПО.9 - изучать принципиальные схемы защиты электрооборудования, электронных устройств, автоматики и телемеханики. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках ПМ.02: |  |
| У.1– осваивать новые устройства (по мере их внедрения); | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| У.2– организация разработки и пересмотра должностных инструкций подчиненных работников более высокой квалификации. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках ПМ.01: |  |
| З.1– устройство электротехнического и электротехнологического оборудования по отраслям; | Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.2 – устройство и принцип действия трансформатора. Правила устройства электроустановок; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.3 - устройство и назначение неактивных (вспомогательных) частей трансформатора; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.4 – принцип работы основного и вспомогательного оборудования распределительных устройств средней сложности напряжением до 35 кВ; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.5 – конструктивное выполнение распределительных устройств; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.6 – конструкция и принцип работы сухих, масляных, двухобмоточных силовых трансформаторов мощностью до 10 000 кВА напряжением до 35 кВ |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.7 - устройство, назначение различных типов оборудования (подвесной, натяжной изоляции, шинопроводов, молниезащиты, контуров заземляющих устройств), области их применения; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.8 - элементы конструкции закрытых и открытых распределительных устройств напряжением до 110 кВ, минимальные допускаемые расстояния между оборудованием; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.9 - устройство проводок для прогрева кабеля; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.10 - устройство освещения рабочего места; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.11 - назначение и устройство отдельных элементов контактной сети и трансформаторных подстанций; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.12 - назначение устройств контактной сети, воздушных линий электропередачи; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.13 - назначение и расположение основного и вспомогательного оборудования на тяговых подстанциях и линейных устройствах тягового электроснабжения; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.14 - контроль соответствия проверяемого устройства проектной документации и взаимодействия элементов проверяемого устройства между собой и с другими устройствами защит; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.15 - устройство и способы регулировки вакуумных выключателей и элегазового оборудования; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.16 - изучение устройства и характеристик, отличительных особенностей оборудования нового типа, принципа работы сложных устройств автоматики оборудования нового типа интеллектуальной основе; |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| З.17 - читать однолинейные схемы тяговых подстанций. |  | Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах |
| Перечень личностных результатов, формируемых в рамках ПМ: |
| ЛР-13 Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий. | может объяснить свои профессиональные мотивы, цели, убеждения | наблюдение |
| ЛР-19 Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда. | демонстрирует личностные качества, необходимые для эффективной профессиональной деятельности; | наблюдение |
| ЛР-25 Способный к генерированию, осмыслению и доведению до конечной реализации предлагаемых инноваций. | Демонстрирует интерес к инновациям в производственной деятельности | наблюдение |
| ЛР-27 Проявляющий способности к непрерывному развитию в области профессиональных компетенций и междисциплинарных знаний. | осознает потребность непрерывного образования | наблюдение |
| ЛР-30 Осуществляющий поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения различных задач, профессионального и личностного развития. | Выражает готовность рассматривать противоречивую или неполную информацию, не отклоняя ее автоматически и не делая поспешных и преждевременных выводов | наблюдение |
| ЛР-31 Умеющий эффективно работать в коллективе, общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Ищет возможности работать в сотрудничестве с другими людьми | наблюдение |